| 申报单 位名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| --- | --- |
| 备案 有效期 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 方案 填报人 | 惠兴朝 | 方案 备案人 | QJQLEPB001 |
| 备案方 案编号 | 53030220170301010193 |
| 方案状态 | 已备案 |

云南省重点排污单位自行监测方案

（备案版）

企业名称：一汽红塔云南汽车制造有限公司

编制：惠兴朝        审核：黄顺利         批准：黎建文

声   明

一、本方案仅用于一汽红塔云南汽车制造有限公司污染源自行监测及信息公开的备案工作。

二、本方案在未经主管环境保护部门备案前无效。一经备案，重点排污单位将严格按照备案方案的要求开展污染源自行监测及信息公开工作。

三、重点排污单位承担公开的企业信息及污染源自行监测信息的责任。

四、本方案有效期为2024年1月1日至2024年12月31日，若本方案在有效期内涉及的标准、规范发生变更的，则相关内容自动随之更新。

一汽红塔云南汽车制造有限公司

自行监测方案

| 一、企业基本情况 |
| --- |
| 企业 名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| 所属 行业 | 汽柴油车整车制造 | 统一社会信用代码 | 915303002172268443 |
| 地址 | 云南省曲靖市麒麟区南宁北路368号 |
| 二、生产线基本信息 |
| 序号 | 生产线名称 | 生产工艺名称 | 主设备 名称 | 主要原料 | 主要辅料 | 主产品 名称 | 设计产能 |
| 1 | 汽柴油车整车生产线 | 冲压-焊装-涂装-总 装 | 机械压机，焊机，喷涂设备，烘干设备 | 钢材 | 油漆、稀释剂 | 汽柴油车整车 | 6.6万辆/年 |
| 三、产污工艺流程 |
| 序号 | 生产线名称 | 产污类型 | 生产工艺流程简述 |
| 1 | 汽柴油车整车生产线 | 废水、废气 | 原料经冲压、焊装、涂装，将所有外购零部件、自制零部件进行组装成整车后进行检测。 |
| 四、执行标准 |
| 序号 | 监控点名称 | 执行标准 | 污染因子 |
| 1 | 污水处理站排放口 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮、pH、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、磷酸盐 |
| 2 | 雨水排放口 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 化学需氧量、悬浮物 |
| 3 | 废气排放口 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物 |
| 4 | 厂界 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 噪音 |
| 5 | 厂界 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 颗粒物、挥发性有机物 |
| 6 | 污水站比对监测 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | CODcr、氨氮、pH |
| 五、污染物排放去向、排放限值及自行监测方式 |
| 序号 | 监测点名称 | 类型 | 监测点 编号 | 排放 去向 | 污染因子 |  | 手工检测采样方法及个数 |
|  |  |  |  |  | 名称 | 排放限值 | 监测方式 | 监测频次 |  |
| 1 | 污水处理站排放口 | 废水 | DW001 | 进入城市污水处理厂 | 悬浮物 | 400mg/L | 手工 | 每季度/1次 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  |  | CODcr | 500mg/L | 自动 | 每1小时/1 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 45mg/L | 自动 | 每1小时/1次 |  |
|  |  |  |  |  | PH | 6~9无量纲 | 自动 | 每1小时/1次 |  |
|  |  |  |  |  | 石油类 | 20mg/L | 手工 | 每季度/1次 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 300mg/L | 手工 | 每季度/1次 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 20mg/L | 手工 | 每季度/1次 | 混合采样 至少3个混合样 |
|  |  |  |  |  | 磷酸盐 | /mg/L | 手工 | 每季度/1次 | 混合采样 至少3个混合样 |
| 2 | 雨水排放口 | 雨水 | YS001 | 进入城市下水道 | 化学需氧量 |  | 手工 | 排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测，如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 |  | 手工 |  |  |
| 3 | 废气排放口 | 废气 | DA001 |  | 甲苯 | 40mg/Nm3 | 手工 | 1次/季 |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 70mg/Nm3 | 手工 | 1次/季 |  |
|  |  |  |  |  | 挥发性有机物 | 120mg/Nm3 | 手工 | 1次/月 |  |
| 9 | 天然气蒸汽发生器1 | 废气 | DA012 |  | 氮氧化物 | 200 mg/Nm3 | 手工 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物、二氧化硫 | 20mg/Nm3 50 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
| 10 | 天然气蒸汽发生器2 | 废气 | DA013 |  | 氮氧化物 | 200 mg/Nm3 | 手工 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物、二氧化硫 | 20mg/Nm3 50 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
| 11 | 天然气蒸汽发生器3 | 废气 | DA014 |  | 氮氧化物 | 200 mg/Nm3 | 手工 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物、二氧化硫 | 20mg/Nm3 50 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
| 12 | 天然气蒸汽发生器4 | 废气 | DA015 |  | 氮氧化物 | 200 mg/Nm3 | 手工 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物、二氧化硫 | 20mg/Nm3 50 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
| 13 | 天然气蒸汽发生器5 | 废气 | DA016 |  | 氮氧化物 | 200 mg/Nm3 | 手工 | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物、二氧化硫 | 20mg/Nm3 50 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 mg/Nm3 | 手工 | 1次/年 |  |
| 9 | 厂界 |  |  | 其他 | 挥发性有机物 | 4.0mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-2017 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 |  |
|  |  |  |  |  | 噪音 | 60dB(A)(昼间)，50dB(A)(夜间) | 手工 | 1次/半年 |  |
| 10 | 污水站比对监测 | 废水 | DW001 | 其他 | CODcr | 500mg/L | 手工 | 每月/1次 |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 45mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 6~9无量纲 |  |  |  |
| 六、监测信息公开内容及时限 |
| 序号 | 监测点名称 | 污染源类型 | 污染因子 | 公开时限 |
| 1 | 污水处理站排放口 | 废水 | 悬浮物、石油类、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、磷酸盐 | 手工监测出具结果次日 |
| 2 | 污水处理站排放口 | 废水 | CODcr、氨氮、pH | 实时公布 |
| 3 | 废气排放口 | 废气 | 甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物 | 手工监测出具结果次日 |
| 4 | 雨水排放口 | 废水 | 化学需氧量、悬浮物 | 手工监测出具结果次日 |
| 5 | 厂界 | 其他 | 挥发性有机物、颗粒物、噪声 | 手工监测出具结果次日 |
| 6 | 污水站比对监测 | 废水 | CODcr | 手工监测出具结果次日 |
|  |  |  | 氨氮 | 手工监测出具结果次日 |
|  |  |  | pH | 手工监测出具结果次日 |
| 七、质量控制措施 |
| 自动监控质量控制措施 | 1、对监测站点的各组成部分进行维护、维修和保养；2、定期更换易损坏耗件；3、每周巡视监测站点1到2次，作好记录；4、定期更换试剂、蒸馏水等；5、定期上报站点监测数据，统计；6、做好实际水样测试，手工比对；7、定期对站点仪器进行校准效验、水样比对；8、做好维护工作，发现故障及时处理并做好记录；9、遇到特殊情况及时上报企业及相关环保部门并作出应急方案。 |
| 手工自行监测质量控制措施 | 无 |
| 第三方监测质量控制措施 | 1、监测仪器与人员：保证监测仪器经计量部门检定，且在使用有效期内、监测人员持证上岗、监测数据三级审核。2、无组织废气：无组织废气监测按照HJ/T55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》的要求进行。进入现场前对采样所有的大气采样器逐台进行气密性检查，并对流量进行校准，监测分析人员持证上岗。3、废水监测：水样的采集、保存及分析方法按国家环保局颁布的《水和废水分析方法（第四版）》、HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》、HJ/T92-2002《水污染物排放总量监测技术规范》进行。水样分析总抽取10%以上的样品作为平行双样，并采用有证标准样品对主要污染因子进行质控。4、厂界噪声监测：噪声测量按GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》规定进行，在生产正常、无雨、风速小于5m/s时进行测量。声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5DdB。 |

一汽红塔云南汽车制造有限公司

（盖章）

2023年1月1日